8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА

8.1 Основные положения системы ценообразования в строительстве.

В данном разделе проекта необходимо осветить вопросы, касающиеся основ ценообразования в строительстве; структуры сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ; методики составления сметной документации и видов смет; договорных цен в строительстве; методов определения стоимости строительно-монтажных работ и цены строительной продукции; порядка расчетов за выполненные работы.

8.2 Определение сметной стоимости строительства.

Локальная смета на общестроительные работы

Локальная смета составляется в  программе «Гранд-смета» или ресурсным методом на основе ГЭСН  и ФЕР.  Для определения прямых затрат при составлении ресурсным методом  рекомендуется предварительно составить  локальную ресурсную ведомость по форме №5:

наименование стройки_____________________________________________

Локальная ресурсная ведомость №

На    ________________________________________________

| Шифр,коды ресурсов | Наименование работ и затрат,хар-ка измерения оборудования | Един. измер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на един. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составил____________________________

Проверил____________________________

В ресурсной ведомости выделяются ресурсные показатели : трудовые ресурсы, материалы и машины. Графы 1,2,3,4  заполняются на основе имеющихся нормативов ГЭСН -2001 или СНиР -91. Графа 5 определяется произведением удельного расхода соответствующих ресурсов на объем данного вида работ.  Суммирование ресурсных показателей производится в целом по объекту.

На основе локальной ресурсной ведомости составляется  локальный сметный расчет по форме №4 или 4а:

_______________________________________________________

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет №1

(локальная смета )

На _______________________________________________

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость _____________________тыс.руб.

Средства на оплату труда________________тыс.руб.

Составлен в уровне текущих (прогнозных) цен на ____________г.

| Шифр и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Един. измерен. | Кол-во един. | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в базисном уровне | в текущем уровне |
|  |  |  |  | на ед. | общая | на ед. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Составил_______________________________

Проверил_______________________________

Суммированные показатели заносятся в локальную смету в следующей последовательности:

Трудовые ресурсы:

Затраты труда рабочих строителей                                          чел - час......

Затраты труда машинистов                                                         чел - час…..

Строительные машины

070 149  Бульдозер мощностью...                                             маш - час.......

.............................................................................................................................

Прочие машины                                                                            руб.................

Материальные ресурсы

408-9040 Песок природный                                                        куб.м .............

...............................................................................................................................

Прочие материалы                                                                       руб..................

Стоимость ресурсов определяется в двух уровнях - базисном и текущем (прогнозируемом ).

В базисном уровне :

- Оценка итоговых данных по трудовым ресурсам производится на основе средней сметной з/платы ( средний нормативный разряд рабочих -3,8 ).

- Оценка итоговых данных по строительным машинам осуществляется по Сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин.

- Оценка материальных ресурсов производится по Сборнику сметных цен на материалы.

В текущем уровне :

базисная стоимость  по строкам сметы и каждому из элементов умножается на средний индекс. Целесообразно использовать информацию региональных центров по ценообразованию в строительстве.

Величину накладных расходов определяют в размере  95 % от средств на оплату труда рабочих строителей и рабочих, занятых обслуживанием строительных машин.

Величину плановых накоплений определяют  в размере 50% от средств на оплату труда рабочих строителей и рабочих, занятых обслуживанием строительных машин.

Локальная смета на санитарно-технические работы

Для облегчения работы в курсовом и дипломном проектировании составляется на основе УСН (укрупненных сметных нормативов ) на 1 куб.м. строительного объема здания.

В базисном уровне 2001 г.  пользуемся таблицей.

| Здания | Стоимость на 1 куб.м. объема здания, руб |
| --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | водопровод и канализация | газификация |
| Жилые дома | 9,00 | 10,24 | 4,59 |
| Гостиницы | 10,24 | 12,88 | 2,12 |
| Универмаги | 12,88 | 5,12 | 2,12 |
| Крытые рынки | 7,76 | 5,12 | 2,12 |
| Спортивные залы | 5,12 | 3,88 | 2,12 |
| Кинотеатры и клубы | 12,88 | 7,76 | 2,12 |

Для перевода стоимости в текущий уровень цен базисную стоимость умножаем на средний индекс.

Целесообразно использовать информацию региональных центров по ценообразованию в строительстве.

______________________________________________________

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет №2

(локальная смета )

На _______________________________________________

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость _____________________тыс.руб.

Средства на оплату труда________________тыс.руб.

Составлен в уровне текущих (прогнозных) цен на ____________г.

| Шифр и коды ре-сурсов | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во един. | Сметная стоимость,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в базисном уровне | в текущем уровне |
|  |  |  |  | на д. | общая | на ед. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Составил_______________________________

Проверил_______________________________

Локальная смета на электромонтажные работы

Составляется также по укрупненным показателям стоимости 1 куб.м. объема здания. В базисных ценах 2001 г. :

| Жилые дома | 5,29 руб. |
| --- | --- |
| Гостиницы | 5,29 руб. |
| Универмаги | 7,76 руб. |
| Крытые рынки | 3,18 руб. |
| Спортивные залы | 2,65 руб. |
| Кинотеатры и клубы | 6,53 руб. |

Для перевода стоимости в текущий уровень цен базисную стоимость умножаем на  средний индекс.

Целесообразно использовать информацию региональных центров по ценообразованию в строительстве.

_____________________________________________________

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет №3

(локальная смета )

На _______________________________________________

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость _____________________тыс.руб.

Средства на оплату труда________________тыс.руб.

Составлен в уровне текущих (прогнозных) цен на ____________г.

| Шифр и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Един. измерен. | Кол-во един. | Сметная стоимость,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в базисном уровне | в текущем уровне |
|  |  |  |  | на ед. | общая | на ед. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Составил_______________________________

Проверил_______________________________

Локальная смета на слаботочные сети

Составляется по укрупненным показателям  стоимости на 1 куб.м. объема здания. В базисных ценах 2001 г.:

| Жилые дома | 2,29 руб. |
| --- | --- |
| Гостиницы | 4,06 руб. |
| Универмаги | 2,65 руб. |
| Крытые рынки | 1,06 руб. |
| Спортивные залы | 1,24 руб. |
| Кинотеатры и клубы | 3,18 руб. |

Для перевода стоимости в текущий уровень цен базисную стоимость умножаем на  средний индекс.

Целесообразно использовать информацию региональных центров по ценообразованию в строительстве.

_______________________________________________________

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет №4

(локальная смета )

На _______________________________________________

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость _____________________тыс.руб.

Средства на оплату труда________________тыс.руб.

Составлен в уровне текущих (прогнозных) цен на ____________г.

| Шифр и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Един. измерен. | Кол-во един. | Сметная стоимость,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в базисном уровне | в текущем уровне |
|  |  |  |  | на ед. | общая | на ед. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Составил_______________________________

Проверил_______________________________

Объектная смета

Формируется на основании локальных смет. Каждая строка объектной сметы является итогом затрат по какой-то отдельной локальной смете с распределением его на группы:

- строительные работы

- монтажные работы

- оборудование, мебель, инвентарь

- прочие затраты.

Объектная смета №

на строительство______________________________________

Сметная стоимость_________________________________руб.

Средства на оплату труда___________________________руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости___________руб.

Составлена в ценах ________________200  г.

| Номера сметных расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | Средства на оплату труда,руб. | Показатель единичной стоимости,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стр. рабо-ты | монт.раб. | оборуд. | проч затр | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| №1 №2 №3 №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил________________________________

Проверил________________________________

Сводный сметный расчет

На основании объектной сметы составляется сводный сметный расчет, который определяет общую стоимость строительства с учетом сопутствующих и дополнительных затрат.

Сводный сметный расчет состоит из 12 глав. В курсовой работе определяют затраты на главы 1,2,7,8,9,12.

Сводный сметный расчет

____________________________________________________________

(наименование стройки)

Составлен в ценах      200    г.

| Номера сметных расчетов | Наимен. глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | Общая сметн. стоим. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стр. работы | монт. раб. | оборуд. | проч затр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Глава 1 Глава2. Глава 7. Глава 8. Глава 9. Глава12. | Подготовка территории строительства Основные объекты Благоустройство и озеленение территории Временные здания и сооружения Прочие работы и затраты Зимние удорожания Непредвиденные работы Проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| Всего по смете |  |  |  |  |  |  |

При разработке курсового проекта затраты по главам учитываются в процентах  в следующих размерах::

Глава 1    -                                                                  2% от главы 2

Глава 2    -                                                                  итог объектной сметы

Глава 7.    -                                                                 2% от главы 2

Глава 8.     -                                                                1,5% от суммы глав с 1 по 7

Глава 9.    -                                                                 1,2% от суммы глав с 1 по 7

Резерв средств на непредвиденные работы       2% от суммы глав с 1 по 7

зимние удорожания               2% от суммы глав 1,2,7,8

Глава12.-                                                                    35 от суммы глав 1,2,7,8,9

Технико – экономические показатели

| Показатели | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая сметная стоимость В том числе общестроительных работ | руб. руб. | Итог сводного сметного расч. итог сметы №1 |
| 2. Сметная заработная плата | руб. | Объектная смета |
| 3 Нормативная трудоемкость В том числе по общестроительным работам | Чел - дни. Чел - дни. | Календарный план |
| 4 Выработка на 1 чел - дни. В т.ч. по общестроительным работам | руб. руб. | П.1/ п.3 |
| 5 Строительный объем здания | м3 |  |
| 6 Стоимость 1м3 здания | руб. | П.1/ п.5 |
| 7 Удельный вес заработной платы | % | П.2*100%/п.1 |
| 8 Экономическая эффективность от досрочного ввода в эксплуатацию | руб. |  |
| 9 Экономическая эффективность от внедрения проектных решений (организационно- технических мероприятий). | руб. |  |
| 10. Стоимость 1м2 | руб. | П.1/общую площадь |

- Экономический эффект от досрочного ввода в эксплуатацию:

Эд=Ен*С*( Тн-Тп), где

Ен- нормативный коэффициент эффективности,

С-сметная стоимость объекта,

Тн-нормативная продрлжительность строительства по СНиП,

Тп-проектная продолжительность строительства.

2.   Экономический эффект проектных решений ( орг.-тех.мероприятий):

Эот=(Сс2 + Ен * К2) - (Сс1 + Ен * К1), где

Сс1 и Сс2 – себестоимость работ по 1 и 2 вариантам; Ен – нормативный коэффициент

3.   Экономический эффект от уменьшения трудоемкости :

Этр=Сс1*( 1- Тр1 / Тр2), где

Тр1 и Тр2 – трудоемкость по 1 и 2 вариантам.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ

Охрана окружающей среды. При разработке мероприятий по охране окружающей среды необходимо осветить следующие вопросы: охрана земель и водоемов от отходов; охрана воздушной среды от вредных выбросов; снижение уровня шума. Охрана окружающей среды на строительной площадке сводится в основном  к снятию растительного слоя с дальнейшим его использованием при благоустройстве; сохранению деревьев и кустарников; удалению строительных отходов и предотвращению засорения природных водоемов строительными отходами.

Техника безопасности. Проектные решения разрабатываются в соответствии со СНиП 12 – 03- 2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть1. «Общие требования», Часть 2. « Строительное производство». При этом должны быть освещены следующие вопросы: общие положения техники безопасности – инструктажи по Т.Б., освещение рабочих мест, устройство ограждений и т. д; техника безопасности при земляных, каменных, монтажных, кровельных, отделочных работах; охрана труда на строительной площадке.

Противопожарная защита. При этом необходимо разработать конкретные мероприятия по противопожарной защите: наличие противопожарных щитов и их оснащение, наличие телефонной связи, наличие и расположение пожарных гидрантов, место для курения, складирования древесины, хранение лакокрасочных материалов, места производства газо-электросварочных работ, наличие плакатов о мерах пожарной безопасности и др.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Благовещенский Ф.А.,  Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции. - М.: Архитектура – С, 2006.

2.	Барабанщиков,  Ю.Г.  Строительные  материалы  и  изделия:  учебник. /  Ю.Г. Барабанщиков. – М.: Академия, 2009. – 368 с.

3.	Волков,   Д.П.  Строительные  машины  и  средства  малой  механизации: учеб-ник. / Д.П. Волков, В.Я. Крикун. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 480 с.

4.	Владимиров  В.В.,  Фомин  И.А.  Основы  районной  планировки. - М.: Высшая школа, 1995

5.	Гасилов,  В.В.  Ценообразование  и  сметное  нормирование  в  строительстве. / В.В. Гасилов. – М.: Академия, 2011

6.	Долгун, А.И. Строительные конструкции: учебник. / А.И. Долгун, Т.Б.Меленцова. – М.: Академия, 2010. – 352 с.

7.	Захаров А.В. и др. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Граждан-ские здания. - М.: Стройиздат, 1993.

8.	Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции. - М.: Архитектура-С, 2006

9.	Лазарев А.Г.   Технология проектирования гражданских зданий. Учебник – Фе-никс 2007. – 288с

10.	Лазарев А.Г. и др. Справочник архитектора.-Ростов н/Д: Феникс, 2005.

11.	Маилян, Л.Р. Строительные конструкции с элементами статики. / Л.Р.Маилян. – М.: ИД «ИНФРА-М», 2008.

12.	Маилян Л.Р. Хежен Т.А. и др. Документация в строительстве. Учебно-справочное пособие – Феникс , 2011г.-301с

13.	Межотраслевые  правила  по  охране  труда (правила  безопасности)  при экс-плуатации  электроустановок. – 3-е  изд.,  стер. –  М.:  КНОРУС, 2010. – 168 с.

14.	Синянский И.А. Манешина Н.И., СПО  Типология зданий и сооружений. Учебное пособие – Академия ИЦ (ВПО, СПО), 2012г.- 224с.

15.	Синявский,  И.А.  Проектно-сметное  дело:  учебник. /  И.А.  Синявский,  Н.И. Манешина. – 6-е изд., стер– М.: Академия, 2008. – 448 с.

16.	Соколов Г.К. Технология  и организация в строительства: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013. -528с.

17.	Самойлов В.С. Современный загородный дом.-Энциклопедия строительства.-М.: ООО «Аделант», 2008.

18.	Сухачев,  А.А..  Охрана  труда  в  строительстве.  /  А.А.  Сухачев.  –  М.: КноРус, 2009. – 305с.

19.	Травин В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зда-ний.- Ростов н/Д.: Феникс, 2004

20.	Томилова С.В.   Инженерная графика. Строительство.  Учебник  - Академия ИЦ (ВПО, СПО), 2012.-336с.

21.	Шерешевский   И.А.   Конструирование   гражданских   зданий.   -   М.:Архитектура-С, 2005.

22.	Шерешевский    И.А.    Конструирование    промышленных   зданий    и сооруже-ний. - М.: Архитектура-С,2005.

23.	ГЭСН-2001  Сборник 6  Бетонные  и  железобетонные  конструкции

монолитные(с изменением2002)

24.	ГЭСН-2001  Сборник7  Бетонные  и  железобетонные  конструкции  сборные(с изменением2002)

25.	ГЭСН-2001  Сборник 8  Конструкции  из  кирпича  и  блоков(с  изменением2002)

26.	ГЭСНр-2001 Сборник52 Фундаменты

27.	ГЭСНр-2001 Сборник53 Стены

28.	ГЭСНр-2001 Сборник54 Перекрытия

29.	ГЭСНр-2001 Сборник55 Перегородки

30.	ГЭСНр-2001 Сборник56 Проемы

31.	ГЭСНр-2001 Сборник59 Лестницы, крыльца

32.	ГЭСНр-2001 Сборник60 Печные работы

33.	ЕНиР  Сборник  Е20  Выпуск 1  Ремонтно-строительные  работы.  Здания  и промышленные  сооружения.  Издан:  Постановление  Госстроя  СССР  от 05.12.86 N 43 - 207 стр. ( с изменениями от09.01.89 и от18.12.1990)

34.	 ЕНиР Сборник Е25  Такелажные  работы.  Издан:  Постановление  Госстроя СССР от05.12.86 N 43 - 88 стр. (с изменениями от18.12.1990).

35.	 ЕНиР Сборник Е3  Каменные  работы.  Издан:  Постановление  Госстроя

России от05.12.86 N 43 - 40 стр. ( с изменениями от28.09.1989)

36.	СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

37.	СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.

38.	СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

39.	СНиП П-7-81*. Строительство в сейсмических районах.

40.	СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.

41.	СНиП   2.07.01-89*.   Градостроительство.   Планировка   и   застройка городских и сельских поселений.

42.	СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания.

43.	СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.

44.	СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания.

45.    СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных зданий.

46.	СНиП 2.11.01-85*. Складские здания.

47.    СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.