ВВЕДЕНИЕ

Строительство - это один из самых древних видов деятельности человека, который сохраняет свою актуальность в наши дни и вряд ли утратит ее в будущем. Человек всегда стремился улучшить свои условия жизни, и реализовать потребность в творчестве. С течением времени человечество улучшало свое жилище, делая его более комфортным, и изменяло окружающее пространство. Здания и сооружения становились более сложными и функциональными, чтобы отвечать всем современным требованиям.

Результаты строительной деятельности человека можно разделить на три основных вида:

А) Сооружения - Все, что искусственно возведено человеком для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества. Понятие «сооружение» включает в себя понятие «здание».

Б) Здания - наземные сооружения, имеющие внутреннее пространство, предназначенные и приспособленные для того или иного вида человеческой деятельности.

Здания подразделяются на гражданские (жилые дома, общежития, школы, административные здания и т.д.), промышленные (заводы, фабрики и т.д.) и сельскохозяйственные, предназначенные для удовлетворения потребностей сельского хозяйства.

Существует перечень требований, которым должно отвечать каждое здание:

1) функциональная целесообразность (полное соответствие здания своему назначению, т.е. характеру той деятельности, для которой предназначено);

2) техническая целесообразность (конструкции должны быть решены в полном соответствии с законами механики, физики и химии);

3) архитектурно - художественная выразительность (здание должно быть привлекательно по своему внешнему виду);

4) экономическая целесообразность (должна быть получена максимальная полезная площадь здания при минимальных затратах труда, средств и времени на постройку при соблюдении вышеперечисленных требований).

Основным направлением строительства является индустриализация. Она превращает строительное производство в механизированный поточный процесс сборки и монтажа зданий из крупноразмерных конструкций, их

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ

Данное проектируемое здание, двухэтажного жилого дома на 6 квартир, предназначенное для длительного проживания. Класс проектируемого здания 2-ой степени. Степень огнестойкости 2, степень долговечности 2. Географический  пункт строительства г. Кудымкар.

Строительный климатический район-5-й. Расчетная температура наружного воздуха равна средней температуре наиболее холодной пятидневки -36 Геологические условия: грунты-суглинки 2-ой группы, грунтовые воды отсутствуют. Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,8 м  Нормальная грунтовая нагрузка 380кг/м.

Конструктивная схема здания с продольными несущими стенами. Несущие внешние и внутренние стены из кирпича. Внешние капитальные стены имеют толщину 680мм, внутренние 380мм.

Фундамент проектируемого здания - сборный, ж/б, ленточный. Глубина заложения фундамента 2,0 м.

Таблица 1.1 Экспликация квартир

| Тип квартир | Количество | Жилая площадь м 2 | Общая площадь м 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-комнатная | 2 | 18,13 | 39,92 |
| 2-комнатная | 2 | 34,83 | 58,44 |
| 3-комнатная | 2 | 44,48 | 73,48 |

3 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектируемое здание имеет в плане форму прямоугольника. По основным осям имеет размеры 19800х10800 мм. Здание имеет 2 этажа высота этажа 2800мм. высота здания 9,800 м. от уровня земли. Здание имеет один вход.

Фундамент сборный, ж/б, ленточный. Глубина заложения фундамента

2 м.

Кровля здания скатная из волнистых асбестоцементных листов.

Таблица 3.1 Технико-экономические показатели здания

| Наименования | Характеристика и методика определения | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь застройки | Произведение длины здания на ширину по наружному обмеру выше цоколя S=l*H | М 2 | 245,31 |
| Строительный объем | Произведение площади застройки на высоту здания V=S*H | М 3 | 1373,73 |
| Жилая площадь | Принимаем площадь жилых комнат | М 2 | 194,84 |
| Общая площадь | Сумма жилой и вспомогательной площадей | М 2 | 343,68 |
| Планировочный коэффициент | Отношение жилой площади к общей | - | 0,57 |
| Объемный коэффициент | Отношение строительного объема здания к жилой площади | М 2 | 7,05 |

4 РАСЧЁТЫ К АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ

4.1  Расчёт лестничной клетки

Определяем размеры двухмаршевой лестницы двухэтажного жилого дома на 6 квартир, с высотой этажа 2,8 м, уклон лестницы 1:2. Проступь принимаем шириной 300мм, высоту подступёнка 140мм.

Определяем ширину лестничной клетки:

B=B’-d1-d2, мм                                (4.1)

где, B’- ширина лестничной клетки по осям в мм

d1 - привязка к осям

d2 - привязка к осям

B = 2700-190-190=2220мм

Предварительно принимаем ширину марша:

B = (B-100)/2, мм                                          (4.2)

где, 100- минимальный противопожарный зазор между маршами в мм.

B = (2220-100)/2 = 1060мм

Окончательно принимаем ширину марша 1200мм, а зазор между маршами 220мм.

Высота одного марша H/2, м

где, Н- высота этажа

2,8/2= 1,4м

Число подступёнков  в одном марше:

n = (H/2)/h,  шт.                                            (4.3)

где, h- высота подступёнка

n = (2800/2)/140= 10шт.

Число проступей в одном марше на один меньше числа подступёнков, т.к. верхняя проступь располагается на одном уровне с лестничной площадкой

8 ЛИТЕРАТУРА

- Благовещенский Ф.А.,  Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции. - М.: Архитектура  - С, 2006.

- Захаров А.В. и др. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания. - М.: Стройиздат, 1993.

- Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции. - М.: Архитектура-С, 2006

- Маилян Л.Р. Хежен Т.А. и др. Документация в строительстве. Учебно-справочное пособие -  Феникс , 2011г.-301с

- Синянский И.А. Манешина Н.И., СПО  Типология зданий и сооружений. Учебное пособие - Академия ИЦ (ВПО, СПО), 2012г.- 224с.

- Тосунова М.И.   Гаврилова М.М     Архитектурное проектирование. Учебник - Феникс, 2011г. - 336с.

- Томилова С.В.   Инженерная графика. Строительство.  Учебник  - Академия ИЦ (ВПО, СПО), 2012.-336с.

- Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебное пособие - Академия  ИЦ (ВПО, СПО), 2011г.- 368с.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

- СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах.

- СНиП   2.07.01-89*.   Градостроительство.   Планировка   и   застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания.

- СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения

16.СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

# Text boxes

10

15

15

10

10

10

10

15

15

10

10

15

15

10

15

15